CEGAL®B

Brzovezujući

cink fosfatni cement

SASTAV

| 1 g praška sadrži: |  |
| --- | --- |
| cink oksida | 860,00 mg |
| magnezijum oksida | 90,00 mg |
| kalcijum fluorida | 20,00 mg |
| silicijum dioksida | 30,00 mg |
| 1 ml tečnosti sadrži: |  |
| fosforne kiseline | 1171,44 mg |
| cink oksida | 221,28 mg |
| aluminijum hidroksida | 96,00 mg |

## OSOBINE

Cegal®B je dvokomponentni proizvod koji se sastoji od praška i tečnosti. Prašak je sitnozrnasti i bledožute boje. Tečnost je bistra i bezbojna.

Prema standardu Cegal®B pripada tipu – sitnozrnasti i klasi – brzovezujući cement.

Mešanjem praška i tečnosti neposredno pred upotrebu, nastaje hemijska reakcija vezivanja cink oksida i fosforne kiseline i stvaranja tercijarnog cink fosfata. Ova reakcija je egzotermna.

Cegal®B se jednostavno priprema i lako nanosi u preparisani kavitet ili na brušene površine zuba. Lepljivost cementa omogućava mehaničku vezu sa dentinom. Posle vezivanja nije porozan.

Debljina cementnog filma iznosi najviše do 25 μm.

Cegal®B je termički i hemijski izolator, bez štetnog dejstva na pulpu.

## INDIKACIJE

Cegal®B se koristi za :

- cementne podloge kod amalgamskih ispuna;

- privremene ispune;

- definitivno punjenje kanala korena pri lečenju kanala korena zuba, najbolje u kombinaciji sa gutaperka kočićima odgovarajuće veličine (ukoliko primena cementa u okviru ove indikacije zahteva radno vreme duže od 8 minuta, preporuka je da se primeni Cegal N, dužeg vremena vezivanja);

- cementiranje inleja, solo krunica i drugih fiksnih protetskih radova.

## KONTRAINDIKACIJE

Nema poznatih kontraindikacija.

## MERE OPREZA

Obavezne su mere opreza u toku rada sa Cegal®B tečnošću koja sadrži vodeni rastvor fosforne kiseline. Izbegavati dodir sa očima, kožom i odećom. Pri radu obavezno koristiti zaštitne rukavice i zaštitne naočare koje dobro prijanjaju.

POSEBNA UPOZORENJA

CEGAL PRAH

Obaveštenje o opasnosti:

H410: Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenje o merama predostrožnosti:

P273: Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.

P391: Sakupiti prosuti sadržaj.

P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.

CEGAL TEČNOST

Obaveštenja o opasnosti:

H314: Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

H411: Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenja o merama predostrožnosti:

P260: Ne udisati prašinu/dim/gas/maglu/paru/sprej.

P273: Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.

P303 + P361 + P353: Ako dospe na kožu (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom (ili istuširati se).

P305 + 351 + P338: Ako dospe u oči: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P405: Skladištiti pod ključem.

P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.

## DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

Za mešanje Cegal®B praška i tečnosti koristi se špatula od nerđajućeg čelika ili drugog pogodnog materijala. Špatula i staklena pločica moraju biti čiste i suve. Male porcije praška raspoređene na pločici dodaju se postupno tečnosti i mešaju do dobijanja cementa željene konzistencije.

Odnos pri mešanju: 1 g praška : 0,3 – 0,7 ml tečnosti.

Vreme mešanja: najduže 90 sekundi.

Vreme vezivanja: 5 do 8 minuta.

Pripremljen cement postavlja se na osušene površine zuba.

Kod dubokih kaviteta ili postojanja defekata kod brušenih zuba, mesta blizu pulpe, gde kavitet ili brušenu površinu zuba  i cavum pulpae deli tanak dentinski zid, zaštititi nanošenjem tankog sloja čvrsto vezujućeg kalcijum hidroksid lajnera, pre nanošenja cink fosfatnog cementa.

###### NAPOMENA

## Posle upotrebe, bočice odmah zatvoriti.

## Samo za profesionalnu upotrebu.

## NEŽELJENI EFEKTI

Nakon aplikacije cementa moguća je kratkotrajna iritacija pulpe i okolnog  mekog tkiva.

## USLOVI ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi od 15°C do 30°C.

## ROK UPOTREBE

5 godina.

Medicinsko sredstvo se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Sa iskorišćenim ili neiskorišćenim proizvodom kome je  istekao rok trajanja, postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

PAKOVANJE

Bočica sa 120 g praška.

Bočica sa 50 ml tečnosti.

Rešenje broj: 515-02-01942-21-002

Uputstvo je odobreno: 15.06.2021.

Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Nemanjina 36, Srbija

Mesto proizvodnje: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Višnjički venac 73D, Srbija

Tel (+381  11) 40 80 108

e-mail: dental@profarm.rs

www.profarm.rs

P161